Servizio per i Rapporti con il Territorio Industrial Liaison Office

Scheda Brevetto

| Deposito nazionale: | RM2008A000304 del 11/06/2008 |
| --- | --- |
| Deposito Internazionale: | Non registrato |

Rif. Interno

4/2008

| A. | Titolo dell'Invenzione |
| --- | --- |
|  | dispositivo portatile per la rilevazione di scariche parziali |
| B. | Inventori |
|  | Roberto Candela (Unipa); Antonio Di Stefano (Unipa); Giuseppe Costantino Giaconia (Unipa); Giuseppe Fiscelli (Unipa) |
| C. | Descrizione dell'Invenzione |
|  | L’invenzione consiste in un dispositivo portatile per la rilevazione e l'acquisizione delle scariche parziali presenti in un componente d'impianto elettrico. Per scariche parziali si intendono dei fenomeni indesiderati di ricombinazione di cariche elettriche che si verificano nel materiale dielettrico (isolante) utilizzato per la costruzione dei componenti elettrici, quando questi presentino dei difetti costruttivi di vario genere. Il dispositivo in esame è stato progettato per catturare in maniera fedele l’impulso elettromagnetico irradiato, correlandolo con la tensione di alimentazione, per consentirne quindi l'acquisizione ed il postprocessing. La principale innovazione consiste nel potere effettuare tali misure, tradizionalmente effettuate attraverso l’introduzione di sensori per il rilievo del segnale condotto, in maniera del tutto wireless, valutando soltanto il segnale irradiato. |
| D. | Campo di Applicazione Industriale |
| E. | Potenziali Aziende Interessate |
|  | Aziende che si occupano di costruzioni di componenti elettrici |